МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по безопасности ТГУ

_________________ В.Н. Карпов

_______  _______________2012г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности для материального склада ТГУ (ИПБ -8)

ТОМСК 2012

СОДЕРЖАНИЕ

№                                            Наименование разделов                                                    №

раздела                                                                                                                                 листа

1              Общие требования пожарной безопасности                                                    3

2              Содержание территории, прилегающей к материальному складу ТГУ      3-4

3              Содержание помещений здания материального склада ТГУ                       4-5

4              Склады горючих газов                                                                                       6

5              Склады по хранению лесных материалов                                                       6-7

6              Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей                               7

7              Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный

ремонт систем и установок противопожарной защиты материального

склада ТГУ                                                                                                         7-9

- Содержание эвакуационных путей и эвакуационных, аварийных

выходов                                                                                                                9

- Требования пожарной безопасности, предъявляемые к

электрооборудованию                                                                                      10-11

- Требования пожарной безопасности, предъявляемые к

первичным средствам пожаротушения                                                          11-12

- Действия работников и обучающихся при обнаружении

пожара или признаков горения                                                                        12-13

12           Порядок осмотра противопожарного состояния складских

помещений перед их закрытием                                                                         13

13           Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности             13

14            Лист регистрации изменений                                                                             14

15            Лист ознакомления                                                                                              15

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390, Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования (ППБ-С-1983), иных нормативно - технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Инструкция (ИПБ-8) является нормативным документом ТГУ и устанавливает основные требования пожарной безопасности для помещений здания материального склада ТГУ и определяет порядок содержания хранимых в них веществ и материалов.

I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Определения.

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2.Здания складского назначения относятся к  классу функциональной пожарной опасности - Ф5.2.

1.3.Все работники ТГУ должны поддерживать на территории и объектах ТГУ высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно - законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно - распорядительными документами  ТГУ по пожарной безопасности.

1.4.Все работники ТГУ допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются «Инструкцией о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников и обучающихся ТГУ (ИПО-1)».

II. Содержание территории, прилегающей к материальному складу ТГУ.

2.1.Территория ТГУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2.Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а также использовать для стоянки транспорта. Места временного размещения (стоянки) автотранспорта, размещение мест под складирование материалов, оборудования и размещение мест (площадок) сбора мусора определяются «Инструкцией по содержанию территории ТГУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности».

2.3.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам (пожарным гидрантам), должны содержаться в исправном состоянии и зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

III. Содержание помещений здания материального склада ТГУ.

3.1.На территории и в помещениях складов ТГУ запрещается курение, использование пиротехнических изделий и применение открытого огня. На указанной территории должно быть обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

3.2.Хранить в помещениях складов вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). Запрещается устраивать склады по хранению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов, на чердаках, в подвалах и цокольных этажах.

Не допускается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3.3.На дверях помещений складского назначения и наружных установках должны быть обозначены  категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.4.Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

3.5.Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.6.На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

3.7.Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

3.8.Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях.

3.9.Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

3.10.Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.11.Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

3.12.Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

3.13.При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

3.14.В материальных складах категорически запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.15.Запрещается размещение товарно-материальных ценностей в помещениях, через которые проходят транзитные электрокабели.

3.16.Деревянные конструкции складских помещений (кроме зданий V степени огнестойкости), должны обрабатываться огнезащитным составом и с периодичностью не реже 2 раза в год  (если не определена иная периодичность инструкцией завода-изготовителя) должна быть осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта.

3.17.Товары на складах, хранящиеся не на стеллажах, должны укладываться в штабеля. Против дверных проемов склада должны предусматриваться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее одного метра.

3.18.Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность склада, перед его закрытием, должно лично произвести осмотр всех помещений и, убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть.

3.19. Запрещается устраивать в складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла. Конторские помещения внутри склада должны иметь несгораемые стены и покрытия.

3.20.В помещениях складов запрещается устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, производить перепланировку объемно-планировочных решений, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Двери, отделяющие склады по хранению пожаровзрывоопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и т.п.) от помещений учебных корпусов, зданий иного класса функциональной пожарной опасности,  должны быть противопожарными и сертифицированы в установленном порядке.

3.21.В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницае-мость.

3.22.При перепланировке складских помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.23.На здании материального склада в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.24.Средства пожаротушения в помещениях складов должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, а на видных местах размещены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3.25.Огневые работы в складских помещениях необходимо проводить в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ТГУ (ИПБ - 2)».

3.26.При проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании здания материального склада ТГУ, также обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.26. Склады горючих газов

3.26.1.Склады для хранения баллонов с горючими газами должны быть одноэтажными, с легкими перекрытиями и не иметь чердачных помещений. Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами.

3.26.2.При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов.

3.26.3.Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

3.26.4.Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

3.26.5.При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

3.26.6.В помещениях складов газов должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов должен быть установлен порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды.

3.26.7.При обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место.

3.26.8.На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

3.26.9.Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение, на вентили должны быть навернуты колпаки, а штуцеры - иметь заглушки. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону.

3.26.10.Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

3.26.11.Помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

3.26.12.Баллоны для хранения газов в сжатом, сжиженном и растворенном состоянии, должны удовлетворять требованиям «Правил устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в установленный для данного газа цвет.

3.26.13.В складах баллонов с горючими газами допускается только водяное, паровое или воздушное отопление.

3.26.14.Хранение баллонов с горючими газами и окислителями в помещениях, не являющихся складами баллонов, запрещается.

3.27.Склады по хранению лесных материалов.

3.27.1.Места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров.

3.27.2.Поступающие на склад лесоматериалы укладываются в штабеля по заранее разработанным технологическим картам, которые должны быть согласованы с органами Госпожнадзора.

3.27.3.К штабелям леса и пиломатериалов должен быть обеспечен свободный доступ. В противопожарных разрывах между штабелями не допускается складирование лесопиломатериалов, оборудования и т.п.

3.27.4.В жаркую, сухую и ветреную погоду территория, прилегающая к штабелям, и разрывы между ними должны ежедневно, орошаться водой.

3.27.5.В помещениях складов лесных материалов запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных материалов.

3.27.6.При укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад.

3.27.7.Запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам.

3.27.8.Обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) производится на специально отведенных площадках. Использованную водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в контейнеры.

3.27.9.В закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и служебных помещений.

3.27.10.Хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала.

3.28. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

3.28.1.Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) в количестве, превышающем установленные в ТГУ нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

3.28.2.На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Запрещается хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

Запрещается хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах.

3.28.3.Склады ЛВЖ и ГЖ должны защищаться от прямых попаданий молнии и разрядов статического электричества, должен осуществляться надзор за исправностью молниеотводов и заземляющих устройств, с проверкой на омическое сопротивление один раз в год (летом при сухой почве).

3.28.4.Порожнюю тару из-под легковоспламеняющихся жидкостей следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м.

IV. Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты материального склада ТГУ.

4.1.Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в складских помещениях должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. Приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарной автоматикой складов, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

4.2.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок противопожарной защиты осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком и в объеме регламентов, составляемых с учетом технической документации заводов-изготовителей и нормативно-технических документов по пожарной безопасности. ТО и ППР выполняет специализированная организация, имеющая лицензию, по договору (гос. контракту). ТО и ППР проводятся с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

4.3.ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи ТГУ в вопросах правильной эксплуатации.

4.4.Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, один экземпляр которого должен храниться в ТГУ, другой у Исполнителя.

4.5.Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка пожарной автоматики сдана в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению".

4.6.Эксплуатация (содержание) установок пожарной автоматики работниками ТГУ.

4.6.1.В ТГУ распорядительным документом (приказом) назначается лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, а также оперативный (дежурный) персонал, контролирующий состояние  установок пожарной автоматики в течение дежурных суток на закрепленном объекте.

4.6.2.Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, обязано обеспечить:

- контроль за проведением первичного обследования установок пожарной автоматики и соблюдение регламентов ТО и ППР специализированной организацией, а так же своевременность и качество выполнения работ данной организацией  в соответствии с графиком и регламентом работ по договору (гос. контракту);

- разработку необходимой эксплуатационной документации в следующем объеме (инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики; регламентов работ; планов-графиков ТО и ППР; тех. заданий для заключения договоров со специализированной организацией на ТО и ППР);

- обучение дежурного персонала, действиям при срабатывании (неисправностях) пожарной автоматики;

- расследование причин  срабатываний и неисправностей установок пожарной автоматики;

- своевременное предъявление рекламаций:

- заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

- монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

- обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

4.6.3.Оперативный (дежурный) персонал в течение дежурной смены обязан:

- провести внешний осмотр составных частей установки (прибора приемно-контрольного, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления.

- осуществить контроль рабочего положения переключателей и выключателей, исправность средств защитного отключения, наличие пломб на приборе.

4.6.4.Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкции для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на закрепленном объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

4.7.При  «ложном» срабатывании, отказе или неисправности установок пожарной автоматики  в помещениях материального склада - оперативный (дежурный) персонал (вахтеры, стрелки ВОХР) регистрируют данный случай в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов; после чего сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности материального склада. Начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, потом в однодневный срок передает данное сообщение лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ). Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ в течение 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях установок пожарной автоматики, проводят расследование данных случаев, а результаты расследования оформляют актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается так же технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного объекта. Работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

V. Содержание эвакуационных путей и эвакуационных, аварийных выходов.

5.1.Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

5.2.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

VI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

6.1.Монтаж и эксплуатацию электрооборудования в помещениях складов ТГУ необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и электроэнергетике (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.)

6.2.Эксплуатация электрооборудования в помещениях складов ТГУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования в ТГУ». При этом служба главного энергетика ТГУ осуществляет эксплуатацию силовых, осветительных электроприемников и проверяет состояние стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, при этом проводит испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования. А лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, отвечают за эксплуатацию  электрооборудования, расположенного в  помещениях складов ТГУ.

6.3.Электрооборудование  в помещениях складов по окончании рабочего времени  должно быть обесточено. Под напряжением должны оставаться установки пожарной автоматики.

6.4.При эксплуатации действующих электроустановок в помещениях складов ТГУ запрещается:

- прокладывать и эксплуатировать воздушные линии электропередач (в том числе временные и проложенные кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-   применять электронагревательные приборы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не   соответствующих   требованиям   инструкций предприятий-изготовителей  или  имеющие  неисправности,  которые  в  соответствии с инструкцией   по   эксплуатации   могут   привести   к   пожару,   а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-  пользоваться поврежденными рубильниками;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- осуществлять соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

6.5.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

6.6.Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

6.7.Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны негорючим материалом до включения электросети под напряжение.

6.8.Замена электроприборов с меньшей мощностью на большую должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.) и после согласования с главным энергетиком ТГУ.

V.II. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

7.1.К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

7.2.Помещения складов ТГУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в складах оборудуются пожарные щиты по нормам согласно приложениям N 5 и 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

7.3.Каждый огнетушитель, установленный на складе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

7.4.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации людей из помещений.

7.5.Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать в специальные тумбы (подставки).

7.6.Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах должны выполняться так, чтобы можно было прочесть маркировочные надписи на корпусе.

7.7.Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность.

7.8.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

7.9.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества (ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя.

7.10.Результаты проверки  записывают в журнал учета огнетушителей.

7.11.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

7.12.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Специализированная организация, имеющая лицензию МЧС на проведение технического обслуживания огнетушителей, производит вскрытие огнетушителей (порошковые огнетушители - не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

7.13.Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены специализированной организацией, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащих веществ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

7.14.Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

7.15.Ежегодную проверку и перезарядку огнетушителей проводит организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По результатам проверки запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата в формате квартал-год;

- модель пломбировочного устройства;

- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

7.16.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

VIII. Действия работников и обучающихся при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, работники, обучающиеся ТГУ,  обязаны:

1) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре.

3) эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

4) на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

IX. Порядок осмотра противопожарного состояния складских помещений перед их закрытием.

9.1.По окончании работы, перед закрытием складских помещений, работники ТГУ обязаны:

9.1.1.Обесточить электрооборудование, за исключением систем пожарной автоматики.

9.1.2.Произвести уборку помещений от горючего мусора и отходов.

9.1.3.Осмотреть элементы систем пожарной автоматики в помещении на наличие повреждений (целостность пожарных извещателей, приемно - контрольных приборов, шлейфов пожарной сигнализации и т.п.)

9.1.4.Осмотреть первичные средства пожаротушения на предмет их исправности, либо наличия повреждений и полноты их комплектации.

9.1.5.Осмотреть электрооборудование, аппаратуру находящихся под напряжением (рубильники, участки открыто проложенной электропроводки и т.п.) на наличие видимых повреждений, нарушения целостности.

9.1.6.При проведении пожароопасных (огневых) работ в помещении осуществлять контроль за местом их проведения в течение 3-х часов с момента их окончания.

9.2.Работникам ТГУ, закрывающим помещения складов, необходимо в обязательном порядке отобразить результаты осмотра противопожарного состояния помещений в журнале.

X. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

10.1.За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководители подразделений, должностные лица, работники, обучающиеся ТГУ могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

10.2.Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников ТГУ.

10.3.Руководители арендующих организаций несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и соблюдение установленного противопожарного режима в арендуемых помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на аренду.

СОГЛАСОВАНО                                                                                               СОГЛАСОВАНО

ВрИО начальника                                                                        Главный

ПЧ ТГУ                                   Ю.А. Куликов                            инженер ТГУ                 П.В. Колесов

Начальник отделения

профилактики пожаров

ПЧ ТГУ                                   О.В. Коростелев                         Начальник ПУ

ТГУ                                 И.А. Котляр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |